## Slide 1: SLPによる状態遷移表の作成法
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
SLPからZIPCへのExportの事例
株式会社 ジェーエフピー
2011年11月30日(水)(last)
2011年11月2日（水） (first)
Notes: <number>
2026年7月31日（金曜日）

## Slide 2: 目次
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
2.3.2.機能ラベルの記述充足
2.3.3.修正された要求仕様
2.4.表形式で出力
2.5. SLP表から 状態遷移表へ
3.解決策のまとめ（1/2）
3.解決策のまとめ（2/2）
4.さらなる改善
4.1.さらなる改善1 Import可能ファイルを出力する
4.2.さらなる改善2 コンバータツールを開発する
4.3.さらなる改善3 精義化の半自動化を行う
裏表紙
表紙
目次
1.現状の問題点
1.1.考えられる解決方法
1.2.エンジニアのスキル
1.2.1.技術者のスキルアップ
2.提案する解決方法：”精義化”
2.1. 原要求仕様の検証
2.1.1 原要求仕様のSLP記述
2.1.2. 原要求仕様の修正
2.1.3. 原要求仕様の検証結果
2.2. 状態遷移の5要素へ分類
2.2.1. 識別記号の付加
2.2.2. 5要素のSLPでの「正規化」
2.3.要求仕様レベルから 設計レベルへ
2.3.1. ZIPCの状態遷移を 満たすための補足

## Slide 3: 1.現状の問題点
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
要求仕様書から状態遷移表を直接、手作業で作成している。
人為的ミスが発生している。
原因
  C1.作業者のスキルが不足している。
  C2.標準的な作業手順が確立されていない。
  C3.要求仕様書に不備がある。
  C4.システムが大規模化・複雑化している。

## Slide 4: 1.1.考えられる解決方法
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Ｃ1. 作業者のスキルが不足している。
  ツールによる補助または自動化をする。
Ｃ2. 標準的な作業手順が確立されていない。
  標準的な作業手順を規定する。
  ツールの導入により作業手順の普及を図る。
Ｃ3. 要求仕様書に不備がある。
  要求仕様書の不備を正すツールを導入する。
Ｃ4. システムが大規模化・複雑化している。
  人間の思考を助けるツールを導入する。

## Slide 5: 1.2.エンジニアのスキル
問題：エンジニアが間違った仕様を書いている。
原因
(1)製品仕様を知らない
(2)製品を実現するためのハードやソフトの技術を知らない
(3)そもそも仕様内容を他者に伝える術（スキル）を知らない
・用語の不統一に甘い
・条件漏れに甘い
・論理矛盾に甘い
・時制の差違に甘い
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>

## Slide 6: 1.2.1.技術者のスキルアップ
(1)の「製品仕様を知らない」への対応
・メーカーの研修や現場（OJT、門前の小僧）で
自然に身につく。
(2)の「製品実現技術」への対応
・現場、自学、研修で対応可能である。
(3)の「伝達技術」への対応
・意外と身につける術がない。
・コトバの問題、論理的思考の問題。
・しかし特別の訓練がない者でも身につけている。
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>

## Slide 7: 2.提案する解決方法：“精義化”
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
(*)
”refinement”
の当社訳語。
・不整合がある。
・漏れ抜けがある。
Step1.原要求仕様を、SLPで記述する。
検証を行い、原要求仕様を不整合や漏
れ抜けのないようにする。
Step2. 単位文を「事象」「条件」「状態遷移元」「状態遷移先」「処理/動作」に分類及び規則に当てはめて記述する。
Step3. SLP文書を要求仕様レベルから設計レベルまでに詳細化する
Step5.状態遷移表
（STM)に展開する。
表のデータ項目をコピーする。
（原）要求仕様書
SLPツール
状態遷移表(STM)
Step4.状態遷移を表現するSLP文書を、表形式で出力する。
表形式の
データ
この全工程を「精義化」(*)と呼ぶ。

## Slide 8: 2.1. 原要求仕様の検証
Step1. 原要求仕様を、SLPで記述する。検証を行い、原要求仕様を不整合や漏れ抜けがないようにする。
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
アシスト時には回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定し、走行速度が15km/時までは、走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始する。
クランクシャフト回転中に、時速15km/時を超える速度では、安全のために、アシストするトルクを徐々に低減させる。
同様に時速25km/時以上ではアシストを停止させる。
出典：株式会社NTTデータMSE AXIS紹介ページより
http://nttd-mse.com/solution/service/axis/axis1.html
if < >{アシスト時}
if <回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <走行速度>{15km/時以下}
Do<トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<アシスト>{開始せよ}
else
if <クランクシャフト>{回転中}
if <走行速度>{25km時以上}
Do<アシスト>{停止せよ}
else
Do<トルク>{徐々に低減させよ}
endif
else
endif
endif
else
endif
else
endif
SLP記述
自動生成
メンバー名の漏れ
何がアシスト時か？
時速25km/時以上の時
トルクはどうなっているか？
クランクシャフトは回転中では？
クランクシャフトが
回転していない時は？
（原）要求仕様書
SLP
デシジョンテーブル
SLPによって自動生成される、原要求項目を整理した表
不整合や漏れ抜けは
検査機能により
自動的に抽出できる

## Slide 9: 2.1.1 原要求仕様のSLP記述
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step1.1. 要求仕様をできるだけそのままにSLPで記述する。
アシスト時には回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定し、走行速度が15km/時までは、走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始する。
クランクシャフト回転中に、時速15km/時を超える速度では、安全のために、アシストするトルクを徐々に低減させる。
同様に時速25km/時以上ではアシストを停止させる。
出典：株式会社NTTデータMSE AXIS紹介ページより
http://nttd-mse.com/solution/service/axis/axis1.html
if < >{アシスト時}
if <回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <走行速度>{15km/時以下}
Do<トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<アシスト>{開始せよ}
else
if <クランクシャフト>{回転中}
if <走行速度>{25km時以上}
Do<アシスト>{停止せよ}
else
Do<トルク>{徐々に低減させよ}
endif
else
endif
endif
else
endif
else
endif
SLP記述
自動生成
メンバー名の漏れ
何がアシスト時か？
時速25km/時以上の時
トルクはどうなっているか？
クランクシャフトは回転中では？
クランクシャフトが
回転していない時は？
（原）要求仕様書
SLP
デシジョンテーブル
SLPによって自動生成される、原要求項目を整理した表
不整合や漏れ抜けは
検査機能により
自動的に抽出できる

## Slide 10: 2.1.2. 原要求仕様の修正
if <アシスト機能設定>{ON}
if <回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <クランクシャフト>{回転中}
if <走行速度>{0km/時超}
if <走行速度>{15km/時以下}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
Do<アシスト>{開始せよ}
else
if <走行速度>{25km/時未満}
Fn[ トルクを徐々に低減させよ ] (2)
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
else
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
if < >{アシスト時}
if <回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <走行速度>{15km/時以下}
Do<トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<アシスト>{開始せよ}
else
if <クランクシャフト>{回転中}
if <走行速度>{25km時以上}
Do<アシスト>{停止せよ}
else
Do<トルク>{徐々に低減させよ}
endif
else
endif
endif
else
endif
else
endif
Step1.2. 原要求仕様を検証し、修正する。
①
②（a）
④
③
③：曖昧な表現
『走行速度に応じてトルクを発生させ』や『トルクを徐々に低減させる』という、詳細ではない表現があるため、単位機能として記述した。
④：処理の抜け
走行速度25km/時以上と0km/時、クランクシャフト無回転時のトルクの動作が抜けていたので、「トルクを停止せよ」として追加した。
①：メンバー名漏れ
『アシスト時には～、アシストを開始する』とあるが、アシスト時のメンバー名がない。さらに、『アシストを開始する』で終わっているため、日本語としておかしい。「<アシスト機能設定>が{ON}ならば」と修正した。
②：条件漏れ
(a)2つ目の文で、トルクを低減する(アシスト機能が稼動している)時の条件に『クランクシャフト回転中に』とあるが、走行速度が15km/時までのアシスト開始状態の条件には『クランクシャフト回転中』の条件がないので、追加した。
(b)アシストが開始する時の走行速度の範囲について、最小値が設定されていないため、「<走行速度>{0km/時超}」の条件を追加した。
修正
②（b）

## Slide 11: 2.1.3. 原要求仕様の検証結果
アシスト時には回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定し、走行速度が15km/時までは、走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始する。
クランクシャフト回転中に、時速15km/時を超える速度では、安全のために、アシストするトルクを徐々に低減させる。
同様に時速25km/時以上ではアシストを停止させる。
アシスト機能設定がONの場合、回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定し、クランクシャフトが回転中ならば、走行速度に応じてトルクを変化させる。
・走行速度0km/時の場合
トルクを停止させ、アシスト機能を停止させる。
・走行速度0km/時を超え、走行速度15km/時以下の場合
走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始する。
・走行速度15km/時より大きく、走行速度25km/時未満の場合
安全のために、アシストするトルクを徐々に低減させる。
・走行速度25km/時以上の場合
安全のために、トルクを停止しアシストを停止する。
クランクシャフトが無回転ならば、トルクは発生せずアシストは停止する。
アシスト機能設定がOFFの場合、トルクは発生せずアシストは停止する。
原要求仕様を検証した結果
if <アシスト機能設定>{ON}
if <回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <クランクシャフト>{回転中}
if <走行速度>{0km/時超}
if <走行速度>{15km/時以下}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
Do<アシスト>{開始せよ}
else
if <走行速度>{25km/時未満}
Fn[ トルクを徐々に低減させよ ] (2)
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
else
endif
else
Do<トルク>{停止せよ}
Do<アシスト>{停止せよ}
endif
修正

## Slide 12: 2.2. 状態遷移の5要素へ分類
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step2. SLPの単位文を状態遷移を表現する5要素に分類し、整理する。
  単位文とは、メンバー名と状態名から成る、 1主語と1述語のSLPの基本の文のこと。
  ５要素とは、事象、条件、状態遷移元、状態遷移先、処理/動作
状態遷移を表現する5要素 | 識別記号
事象 | 事
条件 | 条
状態遷移元 | 元
状態遷移先 | 先
処理／動作 | 処

## Slide 13: 2.2.1. 識別記号の付加
Step2.1. メンバー名の先頭に、識別記号を付加して分類する。
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
状態遷移を表現する5要素 | 識別記号
事象 | 事
条件 | 条
状態遷移元 | 元
状態遷移先 | 先
処理／動作 | 処

## Slide 14: 2.2.1. 識別記号の付加
2.2.1. 識別記号の付加
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{0km/時超}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
Do<【先】アシスト>{開始}
else
if <【条】走行速度>{25km/時未満}
Fn[ トルクを徐々に低減させよ ] (2)
else
Do<【処】トルク>{停止せよ}
Do<【先】アシスト>{停止}
endif
endif
else
Do<【処】トルク>{停止せよ}
Do<【先】アシスト>{停止}
endif
else
Do<【処】トルク>{停止せよ}
Do<【先】アシスト>{停止}
endif
else
endif
else
Do<【処】トルク>{停止せよ}
Do<【先】アシスト>{停止}
endif
メンバー名の先頭に、
文の種類の識別記号
【元】【条】【事】【処】【先】
を付加した。

## Slide 15: 2.2.2. 5要素のSLPでの「正規化」（1/２）
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step2.2. 分類した状態遷移の5要素を、SLPでは下記の規則に「正規化」し（canonicalize）記述する。
  「事象」と「条件」と 「状態遷移元」は、条件文（if構文またはswitch構文）で記述する。
  「処理/動作」と「状態遷移先」 は、命令文（Do構文)で記述する。
  ボトムのネスト（下位にif構文を含まないDo文の箇所）には、「処理/動作」と「状態遷移先」を記述する。

## Slide 16: 2.2.2. 5要素のSLPでの「正規化」（2/２）
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
正規化し（canonicalize）記述した結果
switch <【元】>
case{ }
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{0km/時超}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
Do<【先】アシスト>{開始せよ}
else
if <【条】走行速度>{25km/時未満}
Fn[ トルクを徐々に低減させよ ] (2)
Do<【先】>{ }
else
Do<【処】トルク>{停止せよ}
Do<【先】アシスト>{停止}
【元】アシスト | 【条】アシスト機能設定 | 【事】回転センサ | 【条】クランクシャフト | 【条】走行速度 | 【処】トルク | ●【先】アシスト
 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 15km/時以下 | [走行速度に応じて発生させよ] | 開始
 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | ~15km/時以下∧25km時以下 | [徐々に低減させよ] | 
 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | ~15km/時以下∧~25km時以下 | [停止せよ] | 停止
 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | ~回転中 | - | [停止せよ] | 
状態の遷移元を追加した。
原要求仕様に記述されていないため、状態名（case{ }の中身）が空白のままである。
ボトムのネストのため、
アシスト状態の遷移元を追加した。
原要求仕様に記述されていないため、状態名（ { }の中身）が空白のままである。
デシジョンテーブルを生成すると、
処理/動作と状態遷移先（Do文）の
メンバー名毎にまとめられる。
一つの処理/動作や状態遷移に、
必要な5要素が揃っているか
チェックすることができる。

## Slide 17: 2.3.要求仕様レベルから 設計レベルへ
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step3. SLP文書を要求仕様レベルからZIPCの求める設計レベルへと詳細化する。
switch <【元】アシスト>
case{停止}
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】走行速度>{1km/時以上}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Do<【処】トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<【先】アシスト>{開始}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
else
if <【条】走行速度>{24km/時以下}
Do<【処】トルク>{徐々に低減させよ}
Do<【先】アシスト>{低減}
【元】アシスト | 【条】アシスト機能設定 | 【事】回転センサ | 【条】クランクシャフト | 【条】走行速度 | 【処】トルク | ●【先】アシスト
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ 15km/時以下 | [走行速度に応じて発生させよ] | 開始
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ ~15km/時以下∧24km時以下 | [徐々に低減させよ] | 低減
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ ~15km/時以下∧~24km時以下 | [停止せよ] | 停止
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | ~回転中 | - | [停止せよ] | 停止
状態遷移元は？
アシストの状態として
停止、開始、低減、一時停止を追加
状態遷移先は？
アシストの状態として
停止、開始、低減、一時停止を追加
「走行速度0km/時超」だと、少しでも動くとすぐにアシスト開始されることになる。
安全性を考慮して、<アシスト>の{停止}と{開始}の閾値を1km/時に設定した。
道路交通法より、走行の補助は24km/時未満と定められているため、25km/時未満を24km/時未満と修正した。

## Slide 18: 2.3.1. ZIPCの状態遷移を 満たすための補足
状態遷移元は？
アシストの状態として
停止、開始、低減、一時停止を追加
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
  Step3.1. 正規化を経て、ZIPCの状態遷移を満たすための、必要項目（漏れている場合）を追加する。
switch <【元】アシスト>
case{停止}
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】走行速度>{1km/時以上}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Do<【処】トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<【先】アシスト>{開始}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
else
if <【条】走行速度>{24km/時以下}
Do<【処】トルク>{徐々に低減させよ}
Do<【先】アシスト>{低減}
【元】アシスト | 【条】アシスト機能設定 | 【事】回転センサ | 【条】クランクシャフト | 【条】走行速度 | 【処】トルク | ●【先】アシスト
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ 15km/時以下 | [走行速度に応じて発生させよ] | 開始
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ ~15km/時以下∧24km時以下 | [徐々に低減させよ] | 低減
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | 回転中 | 1km/時以上∧ ~15km/時以下∧~24km時以下 | [停止せよ] | 停止
停止 | ON | クランクシャフトの回転速度を測定 | ~回転中 | - | [停止せよ] | 停止
状態遷移先は？
アシストの状態として
停止、開始、低減、一時停止を追加
「走行速度0km/時超」だと、少しでも動くとすぐにアシスト開始されることになる。
安全性を考慮して、<アシスト>の{停止}と{開始}の閾値を1km/時に設定した。
道路交通法より、走行の補助は24km/時未満と定められているため、25km/時未満を24km/時未満と修正した。

## Slide 19: 2.3.2.機能ラベルの記述充足
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step3.2. 要求仕様では機能ラベルのみの記述を、ZIPCの記述レベルに合わせて記述する（原子文）。
  「隠れていた部分」とは、要求仕様レベルではなく設計レベル（ZIPCの要求レベル）で明確にすべき部分のこと。
SLPのFn構文により、要求仕様を階層化することができる
switch <【元】アシスト>
case{停止}
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】走行速度>{1km/時以上}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Do<【処】トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<【先】アシスト>{開始}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
else
if <【条】走行速度>{24km/時以下}
Do<【処】トルク>{徐々に低減させよ}
Do<【先】アシスト>{低減}
・
・
switch <【条】走行速度>
case{1～5km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル1で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル1}
case{6～10km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル2で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル2}
case{11～15km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル3で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル3}
elsw
(:不可なのでnext
next
endsw
『走行速度に応じてトルクを発生させよ』という、要求を設計できる粒度で詳細化した。
詳しい内容は株式会社NTTデータMSE AXIS紹介ページ（http://nttd-mse.com/solution/service/axis/axis1.html）
を参考にして、「1～5km/時」「6～10km/時」「11～15km/時」の3段階でトルクの力が変動するように設定した。

## Slide 20: 2.3.3.修正された要求仕様
アシスト時には回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定し、走行速度が15km/時までは、走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始する。
クランクシャフト回転中に、時速15km/時を超える速度では、安全のために、アシストするトルクを徐々に低減させる。
同様に時速25km/時以上ではアシストを停止させる。
アシスト機能設定がONの場合、回転センサがクランクシャフトの回転速度を測定する。
（１）アシスト停止
・走行速度が1km/時未満の場合は、トルクは停止し、アシストを停止状態にする。
（２）アシスト開始
・クランクシャフトが回転中で、走行速度が1km/時以上15km/時以下の場合は、走行速度に応じてトルクを発生させ、アシストを開始状態にする。
アシストする際のトルクの発生は、以下の通り。
（a）1～5km/時はアシストレベル1でトルクを発生させる。
（b）6～10km/時はアシストレベル2でトルクを発生させる。
（c）11～15km/時はアシストレベル3でトルクを発生させる。
（３）アシスト低減
・クランクシャフトが回転中で、走行速度が15km/時を超え24km/時未満の場合は、安全のために、トルクを徐々に低減させ、アシストを低減状態にする。
アシストする際のトルクの発生は、以下の通り。
（a）16～18km/時はアシストレベル1でトルクを発生させる。
（b）19～21km/時はアシストレベル2でトルクを発生させる。
（c）22～24km/時はアシストレベル3でトルクを発生させる。
（４）アシスト一時停止
・クランクシャフトが回転中で走行速度が24km/時以上の場合、またはクランクシャフトが無回転の場合は、安全のため、トルクを停止させ、アシストを一時停止状態にする。
アシスト機能設定がOFFの場合は、トルクは発生せずアシストは停止する。
修正
要求仕様を修正した結果

## Slide 21: 2.4.表形式で出力
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step4. 状態遷移を表現する記述をSLPの表で出力する。
SLPツール
switch <【元】アシスト>
case{停止}
if <【条】アシスト機能設定>{ON}
if <【事】回転センサ>{クランクシャフトの回転速度を測定}
if <【条】走行速度>{1km/時以上}
if <【条】クランクシャフト>{回転中}
if <【条】走行速度>{15km/時以下}
Do<【処】トルク>{走行速度に応じて発生させよ}
Do<【先】アシスト>{開始}
Fn[ 走行速度に応じてトルクを発生させよ ] (1)
else
if <【条】走行速度>{24km/時以下}
Do<【処】トルク>{徐々に低減させよ}
Do<【先】アシスト>{低減}
・
・
switch <【条】走行速度>
case{1～5km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル1で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル1}
case{6～10km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル2で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル2}
case{11～15km/時}
Do<【処】トルク>{アシストレベル3で発生させよ}
Do<【先】アシスト開始>{レベル3}
elsw
(:不可なのでnext
next
endsw
デシジョンテーブル
自動生成
SLPのメニュー操作の「プロセス/デシジョンテーブルの作成」で、表形式のデータファイルを出力する。

## Slide 22: 2.5. SLP表から 状態遷移表へ
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Step5. SLPの表をもとに状態遷移表（STM）を作る。
デシジョンテーブル
状態遷移表（STM)
状態遷移表への展開の作業は、各データ項目のコピーを行うことなので、人為的ミスは削減される。

## Slide 23: 3.解決策のまとめ（1/2）
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Ｃ1. 作業者のスキルが不足している。
  ツールによる補助または自動化を行う。
  SLP記法が作業者の論理的な思考を補助することでスキル不足が補える。
Ｃ2. 標準的な作業手順が確立されていない。
  標準的な作業手順を規定する。
  ツールの導入により作業手順の普及を図る。
  SLPの精義化の手順を、作業手順に規定できる。

## Slide 24: 3.解決策のまとめ（2/2）
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
Ｃ3. 要求仕様書に不備がある。
  要求仕様書の不備を正すツールを導入する
  SLPの検査機能により要求仕様書に不備がないようにすることができる。
Ｃ4. システムが大規模化・複雑化している。
  人間の思考を助けるツールを導入する。
  SLPを用いた仕様の階層化や、デシジョンテーブルの自動生成により人間の思考が助けられる。

## Slide 25: 4.さらなる改善
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
SLPからZIPCへのExportの自動化を推進し、さらに人為的ミスを軽減する。
  SLPは、ZIPCがImport可能なファイルを出力する。
  ZIPCがImport可能なファイルに変換するコンバータツールを開発する。
  SLPは、精義化の半自動化を行う。

## Slide 26: 4.1.さらなる改善1 Import可能ファイルを出力する
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
・不整合がある。
・漏れ抜けがある。
1.原要求仕様を、SLPで記述する。
検証を行い、原要求仕様を不整合や漏れ抜けのないようにする。
2.単位文を「事象」「条件」「状態遷移元」「状態遷移先」「処理/動作」に分類及び規則に当てはめて記述する。
3. SLP文書を要求仕様レベルから設計レベルまでに詳細化する
ZIPCでIMPORTすれば、自動的に状態遷移表に展開され人為的ミスが解消される。
SLPツール
状態遷移表(STM)
4. ZIPCがIMPORT可能なファイル形式で出力する。
ZIPCがIMPORT可能なファイル
改善
改善
（原）要求仕様書

## Slide 27: 4.2.さらなる改善2 コンバータツールを開発する
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
・不整合がある。
・漏れ抜けがある。
1.原要求仕様を、SLPで記述する。
検証を行い、原要求仕様を不整合や漏れ抜けのないようにする。
2.単位文を「事象」「条件」「状態遷移元」「状態遷移先」「処理/動作」に分類及び規則に当てはめて記述する。
3. SLP文書を要求仕様レベルから設計レベルまでに詳細化する
ZIPCでIMPORT可能なファイルに変換するコンバータツールを開発する。
SLPツール
4.状態遷移を表現するSLP文書を、表形式で出力する。
表形式のデータファイル
コンバータ
ツール
状態遷移表(STM)

## Slide 28: 4.3.さらなる改善3 精義化の半自動化を行う
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
・不整合がある。
・漏れ抜けがある。
1.原要求仕様を、SLPで記述する。
検証を行い、原要求仕様を不整合や漏れ抜けのないようにする。
2.単位文を「事象」「条件」「状態遷移元」「状態遷移先」「処理/動作」に分類及び整理する。
3. SLP文書を要求仕様レベルから設計レベルまでに詳細化する。
5.状態遷移表
（STM)に展開する。
表のデータ項目をコピーする。
SLPツール
4.状態遷移を表現するSLP文書を、表形式で出力する。
表形式のデータファイル
精義化の作業をガイドに従い行う。
半自動
（原）要求仕様書
状態遷移表(STM)

## Slide 29
All Rights Reserved, Copyright © JFP, Inc. 2011
<number>
ご静聴ありがとうございました
ぜひご用命賜りたく…
SLPダウンロード http://www.jfp.co.jp/slp/
メール slp-support@jfp.co.jp
株式会社ジェーエフピー
http://www.jfp.co.jp/
〒020-0063 盛岡市材木町2-26
Tel 019-623-3613 Fax 019-623-4028